## Slide 1: 台南八甲魚塭

## Slide 2: 監視器分佈圖

## Slide 3: 網路覆蓋範圍報告(現行)
設備名稱 | 型號 | 壁掛 | 高度 | 頻道(2.4 GHz/5 GHz-1/5 GHz-2/6 GHz) | 功率(2.4 GHz/5 GHz-1/5 GHz-2/6 GHz)
1號基地台_EAP225-Outdoor | EAP225-Outdoor(US) v3.0 | 戶外 | 10公尺 | 6/36/-/- | 23dBm/22dBm/-/-
2號基地台_EAP225-Outdoor | EAP225-Outdoor(US) v3.0 | 戶外 | 10公尺 | 11/36/-/- | 23dBm/22dBm/-/-
總面積：277968.36m² |  |  |  | 
≥-40dBm | ≥-50dBm | ≥-60dBm | ≥-70dBm | ≥-80dBm
0% | 0.41% | 3.54% | 9.61% | 9.61%

## Slide 4: 現況系統架構
Internet
TL-MR6400
(TP-Link)
EAP225-Outdoor
(TP-Link)
無線監視器
EAP225-Outdoor
(TP-Link)
有線網路
無線網路
4G
無線Mesh
無線監視器
智慧控制箱
遠端監控

## Slide 5: Wi-Fi裝置連線監控

## Slide 6: 系統架構規劃
Internet
TL-MR6400
(TP-Link)
EAP225-Outdoor
(TP-Link)
VIGI C540-W
(TP-Link)
Omada OC200
(TP-Link)
VIGI NVR1008H-8MP
(TP-Link)
VIGI C540-W
(TP-Link)
VIGI C540-W
(TP-Link)
EAP225-Outdoor
(TP-Link)
有線網路
無線網路
4G

## Slide 7: 系統電力配置規劃
TL-MR6400
(TP-Link)
EAP225-Outdoor
(TP-Link)
VIGI C540-W
(TP-Link)
Omada OC200
(TP-Link)
VIGI NVR1008H-8MP
(TP-Link)
VIGI C540-W
(TP-Link)
VIGI C540-W
(TP-Link)
EAP225-Outdoor
(TP-Link)
魚塭電箱
排插
UPS
市電
需要5個電源孔

## Slide 8: VIGI 8 路 PoE+ 網路監控主機/監視器主機(NVR)
VIGI NVR1008H-8MP

## Slide 9: Omada 硬體控制器
OC200 v2